ОАО «РЖД»

ТЕЛЕГРАММА

Три подписи

Всем Т, ТЧЭ России (передано по ЕАСД)

ЦТ, ЦТР, ПКБ ЦТ, ЦСС (передано по ЕАСД)

ФГП «ВО ЖДТ России» факс: 8(499)262-65-12

ООО «Локомотивные технологии» (передано по ЕАСД)

ООО «СТМ-Сервис» факс: 8(343)229-35-78

ЗАО «Рослокомотив» факс: 8(495)660-89-50

ООО «Уральские локомотивы» факс: 8 (343)379-41-09

Копия: Н, НЗ-1, ЦД, ЖДРМ, РЖДС (передано по ЕАСД)

В целях выполнения требований ПТЭ, утвержденных приказом Минтранса России от 21.12.2010 НР 286, улучшения показателей технического, противопожарного и культурного состояния локомотивов, обязываю организовать в период с 03.09.2018 по 30.11.2018 комиссионный осмотр локомотивов.

В период осеннего комиссионного осмотра локомотивов в соответствии с Инструкцией по постановке, консервации, содержанию и расконсервации локомотивов запаса, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 20.03.2009 НР 560р, провести комиссионный осмотр локомотивов, находящихся на консервации и ответственном хранении.

- Всем Т обеспечить:

  - Формирование комиссий и проведение осмотра в соответствии с требованиями Положения о порядке проведения комиссионного осмотра и сезонной подготовке локомотивов, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 01.09.2016 НР 1792р.

  - Назначение председателями комиссионного осмотра начальников ТЧЭ, в месте расположения которых СЛД планируется проведение осмотра локомотивов вне зависимости от их приписки.

  - Назначение заместителями председателей комиссионных осмотров заместителей начальников или главных инженеров ТЧЭ. Допускается назначать заместителями председателей комиссионных осмотров приемщиков локомотивов соответствующих ТЧЭ.

  - Своевременную передачу книг записи ремонтов локомотивов формы ТУ-28 в сервисные локомотивные депо проведения комиссионного осмотра.

  - Оформление результатов осмотра протоколами в книгах записи ремонта локомотивов формы ТУ-28, вклейку в указанную книгу всех актов, составленных в ходе осмотра локомотива (либо их копий) и результатов диагностики.

- Всем Т:

  - Представить до 20.08.2018 в ЦТ графики проведения комиссионного осмотра.

  - Доложить до 20.08.2018 в ЦТ о готовности локомотивов, локомотивных депо, деповского хозяйства и комиссий к проведению комиссионного осмотра локомотивов.

  - Силами ТЧЭ по месту проведения комиссионного осмотра выполнить декларирование пожарной безопасности на локомотивах серий ВЛ80в/и, ВЛ11в/и, ВЛ10в/и, ВЛ85, ЧС4Т, ЧМЭ3в/и, ТЭМ7в/и, ТЭМ18ДМ, ТЭМ2в/и, 2ТЭ70 вне зависимости от их приписки. ТЧЭ приписки локомотивов оказать всемерное содействие при проведении декларирования.

Декларирование провести на основании собственных доказательств пожаробезопасности локомотива комиссией ТЧЭ, в приписном парке которого находится локомотив.

Доказательствами пожаробезопасности декларируемого локомотива является оценка пожарного риска, проведенная на основании данных контрольно-оценочных карт комиссией ТЧЭ с оформлением результатов в соответствии с «Классификатором нарушений требований пожарной безопасности на тепловозах и электровозах ОАО «РЖД».

- Начальникам ТЧЭ до 20.08.2018 предоставить начальникам СЛД списки локомотивов, подлежащих комиссионному осмотру.

- Начальникам СЛД до 23.08.2018 направить в ТЧЭ пономерные графики формы ТУ-141Л ЭТД постановки локомотивов на ремонт в период комиссионного осмотра, с возможностью корректировки даты постановки локомотивов на комиссионные осмотры.

- Всем Т, ТЧЭ, руководителям филиалов и управлений сервисных компаний, СЛД:

  - Совместно с работниками ЭЧК и СЛД комиссионно проверить состояние токоприемников, крышевого и грозозащитного оборудования, систем искрогашения с составлением актов.

  - Обеспечить проведение председателем комиссии проверок соблюдения технологии обслуживания и ремонта АЛСН, основных и дополнительных устройств безопасности и приемку их из ремонта. При проверке радиостанций обеспечить участие представителей РЦС. Результаты всех проверок подтвердить составлением актов.

  - Исключить выдачу в эксплуатацию локомотивов после проведения комиссионного осмотра с неисправными системами пожарной сигнализации и пожаротушения, а также с неисправными системами ресурсосбережения и жизнеобеспечения (биотуалеты и кондиционеры).

  - Организовать и провести до 30.11.2018 техническую инвентаризацию парка локомотивов.

- Приемщикам локомотивов совместно с пожарными инспекторами ведомственной пожарной охраны железнодорожного транспорта Российской Федерации ФГП «ВО ЖДТ России» выполнить натурные проверки исправности систем пожарной сигнализации и пожаротушения с включением звукового сигнала и световой сигнализации на каждом оборудованном локомотиве, наличие и исправность противопожарного инвентаря. Копию акта осмотра противопожарного состояния на каждый локомотив вклеить в журнал формы ТУ-28.

- Всем Т, руководителям ЗАО «Рослокомотив», филиалов ООО «ЛокоТех-Сервис», ООО «СТМ-Сервис» в период проведения комиссионного осмотра локомотивов обеспечить оперативное расследование в установленном порядке каждого случая события, связанного с нарушением правил безопасности движения, отказа технических средств и непланового ремонта, допущенного на локомотиве после проведения комиссионного осмотра с выработкой корректирующих мер. В случае возникновения в гарантийный период после проведения комиссионного осмотра одного отказа 
1 категории, трех отказов 2,3 категории, 3 неплановых ремонтов локомотива, прошедшего комиссионный осмотр, результаты комиссионного осмотра отменить, а локомотиву повторно провести комиссионный осмотр.

- В случае возгорания локомотива, прошедшего комиссионный осмотр, комиссионный осмотр отменять. Если повреждения локомотива вследствие возгорания могут быть устранены проведением текущего ремонта, комиссионный осмотр проводится повторно в полном объеме.

- Т, ТЗ-1, ТГ, ТЗЭ в период комиссионного осмотра осуществлять не менее одной личной проверки хода комиссионного осмотра в СЛД еженедельно с приемкой локомотивов после проведения комиссионного осмотра.

- ТЗрем проводить проверки хода комиссионного осмотра приемкой не менее двух локомотивов после проведения комиссионного осмотра еженедельно с охватом всех СЛД.

- Перечисленным в п.п. 9, 10 настоящей телеграммы руководителям по результатам выполненных проверок проводить разбор с рассмотрением вопросов выполнения технологии ремонта, обеспеченности СЛД требуемым количеством запасных частей, материалов, линейного оборудования, наличием бюджета на установку линейного оборудования.

- Начальникам ТЧЭ, имеющих приписной парк, заместителям начальников ТЧЭ по планированию и контролю ремонта не являющихся председателями ОКО еженедельно по разработанному графику проводить не менее двух проверок соответствующих СЛД и приемкой локомотивов после проведения комиссионного осмотра.

- Заместителя генерального директора ФГП «ВО ЖДТ России» – Главного пожарного инспектора на железнодорожном транспорте Аксютина В.П. (по согласованию) прошу организовать работу пожарных инспекторов в составе комиссий по осмотру локомотивов в соответствии с режимом ее работы. Обобщенные результаты проверок, с указанием наиболее серьезных нарушений противопожарной безопасности, еженедельно направлять в адрес ЦТ на электронные адреса «Вороновский Петр Васильевич», «Москвин Александр Георгиевич» для оперативного принятия мер по кругу ведения вопросов.

- Результаты комиссионного осмотра рассмотреть до 25.12.2018 на видеоконференции.

- Контроль за исполнением настоящей телеграммы возложить на зам. ЦТ Богинского С.А.

ЦЗ-ЦТ	О.С.Валинский

ООО «Локомотивные технологии»	Ю.С.Дегтярев

ООО «СТМ-Сервис»	О.Е.Зайцев

«___» ___________ 2018 г.

НР ______________

Исп. Вороновский П.В., ЦТ

(499) 260-54-48